公衆浴場法施行条例

平成五年十月十九日
条例第三十二号

| 改正 | 平成一〇年一二月二二日条例第四八号 | 平成一五年 七月一一日条例第五三号 |
| --- | --- | --- |

公衆浴場法施行条例

（趣旨）

第一条　この条例は、公衆浴場法（昭和二十三年法律第百三十九号）第二条第三項及び第三条第二項の規定により、公衆浴場の設置の場所の配置の基準並びに浴場業を営む者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準を定めるものとする。

（定義）

第二条　この条例において「一般公衆浴場」とは、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。

２　この条例において「その他の公衆浴場」とは、一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう。

３　この条例において「浴槽水」とは、浴槽内の水及び湯をいう。

一部改正〔平成一五年条例五三号〕

（配置の基準）

第三条　 一般公衆浴場に係る公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、設置しようとする一般公衆浴場の本屋の壁面と最も近い既設の一般公衆浴場の本屋の壁面との水平投 影面における直線による最短の距離が、市部にあっては三百メートル以上、郡部にあっては四百メートル以上であることとする。

２　前項の規定にかかわらず、知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、同項に定める基準を緩和することができる。

（一般公衆浴場の衛生及び風紀に必要な措置の基準）

第四条　一般公衆浴場に係る浴場業を営む者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

一　下足場、脱衣室、便所及び浴室は、それぞれ隔壁その他適当な方法により区画して設けること。

二　脱衣室及び浴室は、外部から見通すことができないようにすること。

三　脱衣室及び浴室は、男女別に設け、かつ、その境界には、隔壁を設けて、相互に見通すことができないようにすること。

四　脱衣室の床面は、不浸透性の材料を用いること。

五　脱衣室及び浴室には、開放できる窓又は換気設備を設けること。

六　脱衣室及び浴室には、十分な照度の照明設備を設けること。

七　入浴者が利用しやすい場所に、男女別に便所を設け、かつ、流水式手洗い設備を設けること。

八　入浴者の利用しやすい場所に飲料水を供給する設備を設けること。

九　浴室の床面は、耐水性の材料を用い、流し湯が停滞しないよう適当なこう配を設け、清掃を容易に行うことができる構造とすること。

十　浴室の周壁は、床面から少なくとも一メートルまで耐水性の材料を用いること。

十一　洗い場には、清潔な水及び湯（人の飲用に適する水及び湯をいう。第二十五号において同じ。）を供給でき、かつ、入浴者の需要を満たすことができる十分な数の給水栓及び給湯栓をそれぞれ同数設けること。

十二　洗い場には、入浴者の需要を満たすことができる十分な数の洗いおけ及び腰掛けを備えること。

十三　浴槽は、浴槽の外にあふれ出た水及び湯並びに洗い場で使用された水及び湯が浴槽内に流入しない構造とすること。

十四　浴槽に気泡等発生装置（気泡及び水流を発生させる装置をいう。以下同じ。）を設置する場合は、当該気泡等発生装置の吸気口は、土ぼこりが入らない構造とすること。

十五　浴槽に循環ろ過器（浴槽水を循環させ、ろ過する設備をいう。以下同じ。）を設置する場合は、次に定める基準を満たしていること。

イ　循環ろ過器の一時間当たりの処理能力は、当該循環ろ過器を設置する浴槽の容量以上であること。

ロ　毛髪等が循環ろ過器に流入しないようにするための設備を設けること。

ハ　循環ろ過器の逆洗（水又は湯を逆流させることにより循環ろ過器のろ材その他の部分の汚れを排出させることをいう。第二十六号イにおいて同じ。）及びろ材の交換が容易に行えること。

ニ　循環ろ過器を設置した浴槽の浴槽水の消毒に用いる薬剤の注入口又は投入口は、当該浴槽水が当該循環ろ過器に流入する直前の部分に設けること。

ホ　循環ろ過器を設置した浴槽には、気泡等発生装置を設置しないこと。ただし、当該浴槽の浴槽水を毎日換水して使用するときは、この限りでない。

ヘ　循環ろ過器を設置した浴槽は、循環ろ過器を通じて当該浴槽に供給される水及び湯が誤って飲まれないよう必要な措置が講じられていること。

十六　屋外に浴槽を設けるときは、次に定める基準を満たしていること。

イ　屋外の浴槽に附帯する通路等は、浴室その他屋内の保温されている部分から直接出入りする構造とすること。

ロ　屋外の浴槽及びこれに附帯する通路等は、外部から見通すことができないようにすること。

ハ　屋外の浴槽及びこれに附帯する通路等は、男女別に設け、かつ、その境界には、隔壁を設けて、相互に見通すことができないようにすること。

ニ　屋外には、洗い場を設けないこと。

ホ　屋外の浴槽水が屋内の浴槽に流入しない構造とすること。

十七　サウナ室を設けるときは、次に定める基準を満たしていること。

イ　サウナ室は、外部から見通すことができないようにすること。

ロ　サウナ室は、男女別に設け、かつ、その境界には、隔壁を設けて、相互に見通すことができないようにすること。

ハ　サウナ室の床面は、必要に応じて排水が容易に行えるよう適当なこう配及び排水口を設けること。

ニ　サウナ室の換気を適切に行うため、給気口及び排気口を適当な位置に設けること。

ホ　脱衣室又は洗い場からサウナ室の室内を容易に見通すことのできる窓を適当な位置に設け、かつ、サウナ室の室内に非常用ブザー等を備えること。

十八　 浴場内に娯楽室等の附帯施設を設ける場合は、入浴施設（脱衣室及び浴室（屋外に浴槽を設ける場合にあっては当該浴槽及びこれに附帯する通路等を含み、サウ ナ室又はサウナ設備を設ける場合にあっては当該サウナ室又はサウナ設備を含む。）をいう。以下同じ。）と明確に区画すること。

十九　浴場の管理運営について、要領を作成し、当該要領に基づいて当該浴場の管理運営を行うとともに、当該浴場の管理運営に係る記録を作成し、その記録を三年間保存すること。

二十　脱衣室及び浴室は、換気を十分行うこと。

二十一　浴場内の各場所は、十分な照度があること。

二十二　脱衣室及び浴室は、脱衣及び入浴に支障のない温度を保つこと。

二十三　入浴施設、便所等は、毎日（浴槽にあっては、浴槽水を換水する時に）清掃すること。

二十四　入浴施設、便所等は、毎月消毒し、かつ、ねずみ、衛生害虫等について適切な防除措置を講ずること。

二十五　シャワー又は打たせ湯（主としてマッサージと同様の効果を期待して水又は湯を入浴者に当てる設備をいう。）には、清潔な水及び湯を使用すること。

二十六　循環ろ過器を設置する浴槽は、次に掲げる措置を講ずること。

イ　循環ろ過器は、一週間に一回以上十分に逆洗を行うこと。この場合において、逆洗を行っても十分に当該循環ろ過器のろ材の汚れを排出させることができなくなったときは、当該ろ材を交換すること。

ロ　循環ろ過器及び循環ろ過器と浴槽との間の配管に付着した生物膜は、一週間に一回以上適切な方法により除去すること。

二十七　浴槽水は、毎日（循環ろ過器を設置する浴槽の浴槽水にあっては、一週間に一回以上）換水すること。

二十八　浴槽に使用する水及び湯には、回収槽（浴槽の外にあふれ出た水及び湯を回収し、貯留する水槽をいう。）の水及び湯を使用しないこと。

二十九　浴槽水並びに浴槽に使用する水及び湯の水質は、規則で定める基準に適合していること。

三十　浴槽水並びに浴槽に使用する水及び湯は、規則で定めるところにより、水質検査を行い、その記録を三年間保存すること。

三十一　入浴者にタオル、ヘアブラシ等を貸与する場合は、新しいもの又は消毒したものとすること。

三十二　屋外の浴槽にあっては、浴槽水から浮遊物質等を除去し、清潔に保つこと。

一部改正〔平成一五年条例五三号〕

（その他の公衆浴場の衛生及び風紀に必要な措置の基準）

第五条　その他の公衆浴場（次条に規定するその他の公衆浴場を除く。）に係る浴場業を営む者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準は、前条各号に定めるとおりとする。

２　 前項の規定にかかわらず、知事は、施設の規模及び利用の目的、設置の場所の状況その他特別な理由により入浴者の衛生及び風紀に支障がないと認めるときは、 前条第一号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十六号ロ及びハ並びに第十七号イ及びロに定める基準を緩和し、又はその一部の適用を除外することがで きる。

一部改正〔平成一五年条例五三号〕

第六条　その他の公衆浴場のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十二号）第二条第六項第一号に規定する営業に係る浴場に係る浴場業を営む者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

一　個室は、浴場内の通路から見通すことができる構造とすること。

二　個室の照明設備は、個室内で消灯できないようにすること。

三　個室は、浴場内の通路から見通すことができる状態にしておくこと。

四　個室に風紀を乱すおそれのある物を置かないこと。

五　従業員に風紀を乱すおそれのある服装をさせないこと。

六　従業員に風紀を乱すおそれのある行為を行わせないこと。

七　第四条第五号から第七号まで、第九号、第十一号から第十五号まで及び第二十号から第三十一号までに定める基準に適合すること。

一部改正〔平成一〇年条例四八号・一五年五三号〕

附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成六年一月一日から施行する。

（公衆浴場法施行条例の廃止）

２　公衆浴場法施行条例（昭和二十三年千葉県条例第八十三号）は、廃止する。

附　則（平成十年十二月二十二日条例第四十八号）

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則（平成十五年七月十一日条例第五十三号）

（施行期日）

１　この条例は、平成十五年九月一日から施行する。ただし、（中略）第二条中公衆浴場法施行条例第四条第十四号を同条第十六号とし、同条第十三号の次に二号を加える改正規定（同条第十四号及び第十五号ニに係る部分に限る。）は、平成十六年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　 この条例の施行の際現に公衆浴場法（昭和二十三年法律第百三十九号）第二条第一項の許可を受けて経営をしている者の当該経営に係る公衆浴場における第二条 の規定による改正後の公衆浴場法施行条例第四条第十一号（同条例第五条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。）の規定の適用については、同号 の規定にかかわらず、なお従前の例による。