公衆浴場法施行条例

昭和23年12月28日
山形県条例第67号

| 改正 | 昭和25年８月31日条例第36号 | 昭和27年７月５日条例第54号 |
| --- | --- | --- |
|  | 昭和28年10月５日条例第36号 | 昭和33年12月19日条例第50号 |
|  | 昭和42年10月９日条例第40号 | 平成12年３月21日条例第14号 |
|  | 平成16年10月12日条例第52号 |  |

県議会の議決を経て公衆浴場法に基き公衆浴場法施行条例を次のように定める。

公衆浴場法施行条例

第１条　昭和23年７月法律第139号公衆浴場法第２条第３項による公衆浴場の設置場所の配置の基準は、次の通りとする。あらたに公衆浴場を設置しようとする場所から直線距離300メートル以内の地に既設の公衆浴場がないこと。

２　次の各号の場合は、前項の基準を適用しない。

(１)　温泉を使用する公衆浴場を設置するとき。

(２)　既設の公衆浴場が営業許可を受けてから３月以内に営業を開始しないもの又は営業の停止が引き続き６月以上にわたるものであるとき。

(３)　土地の状況、人口の密度及び浴場業の経営の態様等により公益上差支えがないと認められるとき。

追加〔昭和25年条例36号〕、一部改正〔昭和42年条例40号〕

第２条　公衆浴場法第３条第１項による公衆浴場の構造設備は、次の各号によらなければならない。

(１)　浴室内の天井は、高さ（高さを異にする部分がある場合はその平均の高さ）４メートル以上とし、中央又は両側壁上部に適当な湯気抜き窓を設けること。ただし、機械換気の場合は、この限りでない。

(２)　洗場の周壁には、十分な日光の射入と換気に適する窓を設けること。

(３)　窓には、開閉自在なガラス戸を設け、かつ、窓の位置が地上から高さ２メートル以下のものに対しては、外部から場内をのぞき見できないように、外部に適当な目隠しを設けること。

(４)　営業に用いる屋内の採光及び照明は、脱衣場にあつては40ルクス以上、浴室及び便所にあつては20ルクス以上の照度を有すること。

(５)　場内に、男女用各別に（第14号ただし書の場合を除く。）入浴者の衣類、履物その他携帯品を安全に保管できる設備をすること。

(６)　脱衣場は、適当な広さを有し、床は厚板等で間げきの生じないように施設すること。

(７)　洗場の床は、不浸透質の材料若しくは厚板で適当なこう配を付け、間げきの生じないように施設し、その最低部全部にわたり、適当なこう配を有する排水溝を設け、かつ、汚水が屋外の下水溝又は下水だめに流下するように構造すること。

(８)　 浴槽は、洗場の床上0.3メートル以上（温泉は0.03メートル以上0.1メートル以下）突出せしめ、面積2.4平方メートル以上、深さ0.75メートル （温泉は0.6メートル）以上とし、不浸透質の材料若しくは厚板でつくり、かつ、出入りを便にするため、洗場に面した浴槽全部にわたり、適当な箇所に幅 0.15メートル以上の堅ろうな踏段を設けること。

(９)　浴室の内壁は、不浸透質の材料又は厚板で高さ0.9メートル以上に造ること。

(10)　浴場内には、適当数の栓を備えた流出装置による上り湯及び上り水を設け、かつ、適当数の洗いおけ及び１人用腰掛を備えること。

(11)　浴場用水（鉱泉を含む。）のゆう出地及び導水管は、汚水その他不潔物の侵入しないように適当な構造とすること。

(12)　客用便所は、臭気が浴室並びに脱衣場に及ばない場所に設け、便つぼ及び周囲を不浸透質の材料で造り、かつ、防虫の設備をすること。

(13)　浴場は、外部から、直接見通しのできないように施設し、かつ、出入口が道路に面するときは、扉の開閉に際し、場内を見通しできないように、適当の設備をすること。

(14)　脱衣場、浴槽、洗場及び出入口は男女用別にし、その境には高さ1.9メートル以上の障塀を設け、相互に見通しのできない構造にすること。ただし、地方の実情等により知事が必要と認めたときは、この基準によらないことができる。

(15)　看守人席は、容易に場内を見通しできるように、出入口に接した中隔仕切りの最端部に設けること。

(16)　水道法（昭和32年法律第177号）第３条第９項に 規定する給水装置により供給される水以外の湯水を原湯（浴槽内の湯水（以下「浴槽水」という。）を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同 じ。）又は原水（原湯の原料となる水及び浴槽水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。）として使用する場合は、当該湯水が規則で定める 水質の基準に適合していること。

(17)　循環ろ過装置（浴槽水をろ過器を通して浄化した後浴槽に戻す装置をいう。以下同じ。）は、次の要件を満たす構造であること。

イ　ろ過器は、十分なろ過能力を有し、そのろ材の十分な洗浄又は交換が行えるものであること。

ロ　浴槽水がろ過器内に入る前の位置に集毛器（浴槽水の中の毛髪その他これに類するものを取り除くための装置をいう。以下同じ。）が設置されていること。

ハ　浴槽水がろ過器内に入る直前の位置に浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入口又は投入口が設置されていること。

(18)　回収槽（浴槽からあふれた湯水を回収する槽をいう。）内の湯水を浴用に使用しない構造であること。

(19)　貯湯槽（原湯を貯留する槽をいう。以下同じ。）、配管その他浴槽に附属する設備は、土ぼこり、汚水その他これらに類するものが入らない構造であること。

(20)　浴槽に気泡発生装置等（気泡発生装置、ジェット噴射装置その他微小な水粒を発生させる設備をいう。以下同じ。）を設置する場合にあつては、当該浴槽は、その浴槽水を毎日完全に換水するのに支障がない構造であること。

(21)　打たせ湯及びシャワーは、浴槽水を使用しない構造であること。

(22)　気泡発生装置等は、その空気取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

(23)　内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて、露天風呂の浴槽水が内湯の浴槽水に混じることのない構造であること。

２　公衆浴場のうち、蒸気又は熱気を使用するものその他前項の規定により難い特別の構造設備を有するものについては、その構造設備は、次の各号によらなければならない。

(１)　浴室の床面積は、５平方メートル以上とすること。

(２)　浴室の出入口は、幅0.7メートル以上、高さ1.8メートル以上とすること。

(３)　浴室には、適当な位置に縦横それぞれ0.3メートル以上の透明なガラス窓を設けること。

(４)　浴室には、湯栓及び水栓又は湯及び水の出るシャワーを設けること。

(５)　浴室には、換気のための通気孔又は換気扇を設けること。

(６)　蒸気又は熱気を使用するものにあつては、温度計及び温度調整器を備えること。

(７)　浴室内の照明は、白色とし、20ルクス以上の照度を有すること。

(８)　浴室には、衣類を保管するための設備を設けること。

(９)　待合室及び客用便所を設けること。

旧１条繰下〔昭和25年条例36号〕、一部改正〔昭和27年条例54号・28年36号・33年50号・42年40号・平成16年52号〕

第３条　営業者は、次の各号を遵守しなければならない。

(１)　浴場の出入口の外部から見やすい所に、男湯、女湯の表示をすること。ただし、前条第１項第14号ただし書の場合は、性別ごとに入浴の日を異にし、その入浴の表示をすること。

(２)　脱衣場には、営業時間中適当な看守人を置き、入浴者の衣類、履物その他携帯品を看守させること。ただし、入浴料を徴収しない浴場には、看守人を置かないことができる。

(３)　従業者であか流しその他洗場内の業務に従事する者には、清潔な作業着を着用させること。

(４)　上り湯は常に清潔を保ち、欠乏しないように注意すること。

(５)　付添人のない老幼者その他１人で入浴することが危険と認められる者はその介護者がないときは、入浴させないこと。

(６)　泥酔し他人に迷惑をかけるおそれがある者を入浴させないこと。

(７)　浴場の内外及び備品は、１日１回以上清掃して清潔に保ち、月１回以上十分にこれを乾燥させ、破損したときは速やかに修繕すること。

(８)　タオル、くし、ヘアブラシ、かみそり等は、未使用のもの又は消毒したもの（かみそりにあつては、未使用のもの）を貸与すること。

(９)　男女の混浴をさせないこと。ただし、12歳未満の者はこの限りでない。

(10)　浴場には、停電その他の事故に際して使用する照明器具をあらかじめ準備しておくこと。

(11)　浴室内で洗濯をさせないこと。

(12)　浴槽水については、規則で定める水質の基準に適合するように水質の管理を行うこと。

(13)　規則で定めるところにより、浴槽水の水質検査を行い、その結果を検査の日から３年間保管するとともに、前号の水質の基準に適合しなかつた場合には、速やかにその旨を知事に届け出ること。

(14)　貯湯槽については、生物膜の除去を行うための清掃及び消毒を定期的に行うこと。

(15)　浴槽水は、常に満杯状態に保ち、かつ、ろ過した湯水又は原湯を十分に供給することにより清浄に保つこと。

(16)　浴槽については、毎日（循環ろ過装置を設置している浴槽にあつては、１週間に１回以上）、浴槽水を完全に排出した上、清掃を行うこと。

(17)　ろ過器のろ材は、１週間に１回以上、十分に洗浄し、又は交換して汚れを排出すること。

(18)　ろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管については、適切な方法により生物膜の除去及び消毒を行うこと。

(19)　 浴槽に循環ろ過装置を設置している場合その他規則で定める場合にあつては、浴槽水を塩素系薬剤を使用して消毒した上、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を定期的 に測定し、当該遊離残留塩素濃度を規則で定める基準に適合するようにするとともに、その測定結果は、検査の日から３年間保管すること。ただし、原湯又は原 水の性質により塩素系薬剤が使用できない場合その他規則で定める場合であつて、知事が適当と認める衛生措置を行う場合は、この限りでない。

(20)　浴槽水の消毒を行う装置の維持管理を適切に行うこと。

(21)　集毛器は、毎日清掃すること。

(22)　浴槽水が換水してから１日以上使用したものである場合にあつては、気泡発生装置等を使用しないこと。

(23)　公衆衛生上入浴者が守るべき事項を入浴者の見やすい場所に掲示すること。

(24)　衛生管理に関する作業書及び点検表を作成し、当該作業書に基づき点検を実施するとともに、点検表を点検の日から３年間保管すること。

(25)　営業者又は従業者のうちから衛生管理に係る責任者を定めること。

２　前条第２項に規定する公衆浴場の営業者は、前項各号のほか、次の各号を遵守しなければならない。

(１)　タオル類は、常に清潔に保ち、客１人ごとに取り替えること。

(２)　浴室の見通しを遮るような物を置かないこと。

(３)　浴室には、施錠しないこと。

(４)　浴室には、風紀を乱すおそれのある文書、絵画、写真等を置き、又は掲げないこと。

(５)　従業員に風紀を乱すおそれのある行為をさせないこと。

(６)　従業員には、常に清潔な作業衣を着用させること。

旧２条繰下〔昭和25年条例36号〕、一部改正〔昭和27年条例54号・28年36号・42年40号・平成16年52号〕

第４条　温泉を利用する公衆浴場又は厚生施設若しくは娯楽施設としての公衆浴場については、特に知事が衛生上及び風紀上支障がないと認めるときは、前２条の規定の一部を適用しないことができる。

追加〔昭和28年条例36号〕、一部改正〔昭和42年条例40号〕

第５条　県は、公衆浴場法第２条第１項の規定により公衆浴場の経営の許可を受けようとする者から、22,000円の手数料を徴収する。

追加〔平成12年条例14号〕

附　則

１　この条例は、公布の日からこれを施行する。

２　 この条例施行の際、現に浴場業を営んでいる者で、この条例第１条の各号の規定に適合しない者は、この条例施行の日から、６ケ月以内に、改造又は設備しなけ ればならない。ただし、その期日までになし難いときは、その事由を具し、あらかじめ所轄保健所長を経由して、知事の許可を受けなければならない。

附　則（昭和25年８月31日条例第36号）

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（昭和27年７月５日条例第54号）

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（昭和28年10月５日条例第36号）

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（昭和33年12月19日条例第50号）

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（昭和42年10月９日条例第40号）

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（平成12年３月21日条例第14号）

この条例は、平成12年４月１日から施行する。

附　則（平成16年10月12日条例第52号抄）

（施行期日）

１　この条例は、平成17年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　 この条例の施行の際現に公衆浴場法（昭和23年法律第139号）第２条第１項の許可を受けて浴場業を営んでいる者がその際その営業の用に供している公衆浴 場（以下「既存公衆浴場」という。）については、第１条の規定による改正後の公衆浴場法施行条例（以下「新公衆浴場条例」という。）第２条第１項第17 号、第19号、第21号及び第22号の規定は、この条例の施行の日から起算して１年を経過する日までの間は、適用しない。

３　 既存公衆浴場でその設備が新公衆浴場条例第２条第１項第18号の基準に適合しないものについては、同号の規定は、当該設備の改修又は増築が行われるまでの 間は、適用しない。この場合における公衆浴場法第３条第２項の規定による措置の基準は、新公衆浴場条例第２条及び第３条に定めるもののほか、次のとおりと する。

(１)　回収槽（浴槽からあふれた湯水を回収する槽をいう。以下同じ。）の壁面の清掃及び消毒を頻繁に行うこと。

(２)　回収槽内の湯水を適切な方法で消毒すること。

４　既存公衆浴場でその設備が新公衆浴場条例第２条第１項第20号の基準に適合しないものについては、同号及び新公衆浴場条例第３条第１項第22号の規定は、当該設備の改修又は増築が行われるまでの間は、適用しない。

５　既存公衆浴場でその設備が新公衆浴場条例第２条第１項第23号の基準に適合しないものについては、同号の規定は、当該設備の改修又は増築が行われるまでの間は、適用しない。

６　 前３項の場合における新公衆浴場条例第３条第１項の規定の適用については、同項第13号中「規則で定めるところにより」とあるのは「年４回以上」と、同項 第19号中「浴槽に循環ろ過装置を設置している場合その他規則で定める場合にあつては、浴槽水を」とあるのは「浴槽水は、」と、「定期的に」とあるのは 「頻繁に」とする。