○江東区公衆浴場法施行条例施行規則

平成24年3月12日

規則第6号

江東区公衆浴場法施行細則(昭和55年5月江東区規則第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条　この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び江東区公衆浴場法施行条例(平成24年3月江東区条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条　この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(営業許可申請書)

第3条　省令第1条の規定による申請書は、公衆浴場営業許可申請書(別記第1号様式)によるものとし、次の書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1)　公衆浴場を中心とした半径200メートル以内の住宅、道路及び当該公衆浴場以外の公衆浴場の見取図

(2)　建物配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図

(3)　給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面

(4)　経営しようとする公衆浴場が、条例第4条第2項第1号に規定するその他の公衆浴場であるときは、電気設備の配置及び配線を明らかにした図面並びに各個室の詳細図

(5)　法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

2　前項の規定による申請書を提出する者が、条例第3条第1項に規定する普通公衆浴場を借り受け、又は譲り受けて経営するものであるときは、前項第1号から第3号までに掲げる書類(第2号にあっては、平面図を除く。)を省略することができる。

(営業許可書の交付等)

第4条　区長は、法第2条第1項の規定により許可をしたときは、業として公衆浴場を経営しようとする者に公衆浴場営業許可書(別記第2号様式)を交付し、公衆浴場営業許可台帳(別記第3号様式)を作成する。

2　区長は、法第2条第2項の規定に基づき許可をしないときは、公衆浴場営業不許可通知書(別記第4号様式)により通知する。

(営業開始届)

第5条　法第2条第1項の規定による許可を受けた営業者は、営業を開始しようとするときは、公衆浴場営業開始届(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、条例第3条第1項に規定する普通公衆浴場を借り受け、若しくは譲り受けて営業を開始しようとするとき又は同条第2項に規定するその他の公衆浴場の営業を開始しようとするときは、この限りでない。

(承継の届出)

第6条　省令第2条第1項の規定による届書は、公衆浴場営業承継(相続)届(別記第6号様式)によるものとし、同条第2項に規定する書類を添付して、区長に提出しなければならない。

2　省令第3条第1項の規定による届書は、公衆浴場営業承継(合併)届(別記第7号様式)によるものとし、同条第2項に規定する書類を添付して、区長に提出しなければならない。

3　省令第3条の2第1項の規定による届書は、公衆浴場営業承継(分割)届(別記第8号様式)によるものとし、同条第2項に規定する書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第7条　省令第4条の規定により届出をしようとする者は、公衆浴場営業許可事項変更届(別記第9号様式)又は公衆浴場廃止(停止)届(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。

(患者を入浴させるための許可申請)

第8条　法第4条ただし書の規定による区長の許可を受けようとする者は、患者入浴許可申請書(別記第11号様式)を区長に提出しなければならない。

(貯湯槽を使用するときの措置)

第9条　条例第4条第1項第9号アの規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、1年に1回以上行うものとする。

2　条例第4条第1項第9号イの規則で定める温度は、摂氏60度とする。

(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)

第10条　条例第4条第1項第10号アの規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

2　条例第4条第1項第10号イの規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。

3　条例第4条第1項第10号ウの規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

4　条例第4条第1項第10号オの規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行うものとする。

(基準の特例の承認)

第11条　条例第5条の規定により基準の特例の承認を受けようとする者は、特例承認申請書(別記第12号様式)に承認を受ける必要を証する書類を添付して、区長に提出しなければならない。

2　新たに公衆浴場を設置しようとする者が前項の申請をする場合は、第3条の規定による営業許可申請と同時に行わなければならない。

3　区長は、条例第5条の規定により基準の特例の承認をしたときは、特例承認書(別記第13号様式)を交付する。

附　則

(施行期日)

1　この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区公衆浴場法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第3条関係)

別記第2号様式(第4条関係)

別記第3号様式(第4条関係)

別記第4号様式(第4条関係)

別記第5号様式(第5条関係)

別記第6号様式(第6条関係)

別記第7号様式(第6条関係)

別記第8号様式(第6条関係)

別記第9号様式(第7条関係)

別記第10号様式(第7条関係)

別記第11号様式(第8条関係)

別記第12号様式(第11条関係)

別記第13号様式(第11条関係)